Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 175469-2015 z dnia 2015-11-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Przasnysz
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przasnysz polegająca na utrzymaniu sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje : - pełnienie...
Termin składania ofert: 2015-12-10

Numer ogłoszenia: 177599 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 175469 - 2015 data 30.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie, tel. 029 7522709, fax. 029 7522709.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

- W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przasnysz polegająca na utrzymaniu sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje : - pełnienie bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego - wymianę drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnienie obejm i innych elementów słupów, - wymianę lamp, bezpieczników i innych elementów osprzętu oświetlenia na sieci kablowej i napowietrznej oświetlenia, - wymianę uszkodzonych lamp, pionów           w słupach, - lokalizację wozem pomiarowym uszkodzonych kabli, naprawę uszkodzonych zerwanych kabli ziemnych, - mycie kloszy opraw oświetleniowych, - regulację zegarów sterujących, - wymianę starych urządzeń sterujących na programatory astronomiczne w uzgodnieniu z zamawiającym, - konserwację i bieżące naprawy szaf oświetlenia ulicznego wraz z wymianą poszczególnych elementów w szafach, - prześwietlanie koron drzew i krzewów w rejonie punktów oświetleniowych dwa razy w roku, - wykonanie oględzin i przeglądów technicznych oraz pomiarów natężenia oświetlenia, - uzupełnienie opraw bezpiecznikowych przy latarniach oświetlenia ulicznego, - sprawdzanie działania oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy Przasnysz co dwa tygodnie ( na początku każdego miesiąca i w połowie każdego miesiąca) , - wymianę lub naprawę oświetlenia ulicznego tj. żarówki oświetlenia ulicznego:, dławiki, żarówki, przewody ( usuwanie zwarć i przebić w kablach, wymianę bezpieczników na słupach, kondensatorów, - wymianę lub naprawę urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym tj: bezpieczniki obwodowe, gniazda         i główki bezpiecznikowe, styczniki, zegary sterujące, oraz pozostałe urządzenia mające wpływ na sprawne działanie oświetlenia ulicznego, - doraźne i niezwłoczne naprawy innych elementów obwodu oświetlenia po otrzymaniu reklamacji lub informacji          o wystąpieniu zakłócenia, - zabezpieczenie w pełnym zakresie materiałów na potrzeby konserwacji wraz z urządzeniami sterowniczo - zasilającymi, - utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym, zgodnie        z wymaganiami Zamawiającego - Bezzwłoczne usuwanie wszelkich uszkodzeń           i awarii jednak nie dłużej niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia. Jeżeli                   z przyczyn technicznych nie będzie to możliwe Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego podając przyczynę i termin naprawy. - wyłączanie i włączanie oświetlenia ustalone każdorazowo z Zamawiającym, - potwierdzenie wykonywania konserwacji potwierdzać będą sołtysi raz w miesiącu, - telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń  w godzinach od 8ºº do 16ºº,       a w nagłych wypadkach przez całą dobę. - Współpracę z właściwym Zakładem Energetycznym w sprawach związanych                 z zasilaniem energetycznym i właściwymi zarządcami dróg w sprawach zajęcia pasa drogowego podczas wykonywania w/w robót. - obsłudze imprez organizowanych przez Zamawiającego w zakresie, doświetlenia w tym również: - wieszanie banerów, - wieszanie iluminacji oświetleniowych. - Opłatę za wyłączenie  i dopuszczenie do pracy na linii nn przez Zakład Energetyczny ponosi Wykonawca.. Wszystkie materiały użyte do konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego zapewnia Wykonawca we własnym zakresie...

- W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przasnysz polegająca na utrzymaniu sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje : - pełnienie bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego - wymianę drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnienie obejm i innych elementów słupów, - wymianę lamp, bezpieczników i innych elementów osprzętu oświetlenia na sieci kablowej i napowietrznej oświetlenia, - wymianę uszkodzonych lamp, pionów    w słupach, - lokalizację wozem pomiarowym uszkodzonych kabli, naprawę uszkodzonych zerwanych kabli ziemnych, - mycie kloszy opraw oświetleniowych, - regulację zegarów sterujących, - wymianę starych urządzeń sterujących na programatory astronomiczne w uzgodnieniu z zamawiającym, - konserwację i bieżące naprawy szaf oświetlenia ulicznego wraz z wymianą poszczególnych elementów          w szafach, - prześwietlanie koron drzew i krzewów w rejonie punktów oświetleniowych dwa razy w roku, - wykonanie oględzin i przeglądów technicznych oraz pomiarów natężenia oświetlenia, - uzupełnienie opraw bezpiecznikowych przy latarniach oświetlenia ulicznego, - sprawdzanie działania oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy Przasnysz co dwa tygodnie ( na początku każdego miesiąca            i w połowie każdego miesiąca) , - wymianę lub naprawę oświetlenia ulicznego tj. żarówki oświetlenia ulicznego:, dławiki, przewody ( usuwanie zwarć i przebić            w kablach, wymianę bezpieczników na słupach, kondensatorów) - wymianę lub naprawę urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym tj: bezpieczniki obwodowe, gniazda i główki bezpiecznikowe, styczniki, zegary sterujące, oraz pozostałe urządzenia mające wpływ na sprawne działanie oświetlenia ulicznego, - doraźne           i niezwłoczne naprawy innych elementów obwodu oświetlenia po otrzymaniu reklamacji lub informacji o wystąpieniu zakłócenia, - zabezpieczenie w pełnym zakresie materiałów na potrzeby konserwacji wraz z urządzeniami sterowniczo - zasilającymi, - utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - Bezzwłoczne usuwanie wszelkich uszkodzeń i awarii jednak nie dłużej niż w ciągu 24(48) godzin od chwili zgłoszenia. Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie to możliwe Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego podając przyczynę i termin naprawy. – wyłączanie    i włączanie oświetlenia ustalone każdorazowo z Zamawiającym, - wykonywanie konserwacji potwierdzać będą sołtysi raz w miesiącu, - telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń w godzinach od 8ºº do 16ºº,      a w nagłych wypadkach przez całą dobę. - Współpracę z właściwym Zakładem Energetycznym w sprawach związanych              z zasilaniem energetycznym i właściwymi zarządcami dróg w sprawach zajęcia pasa drogowego podczas wykonywania w/w robót. - obsłudze imprez organizowanych przez Zamawiającego w zakresie, doświetlenia w tym również: - wieszanie banerów, - wieszanie iluminacji oświetleniowych. - Opłatę za wyłączenie i dopuszczenie do pracy na linii nn przez Zakład Energetyczny ponosi Wykonawca. Ponadto Wykonawca        w ramach umowy dokonywał będzie : - miesięcznych przeglądów agregatów prądotwórczych w ilości    2 szt. - dostarczenia i obsługi agregatów prądotwórczych    w trakcie imprez okolicznościowych (maksymalnie 6 imprez w ciągu roku) i w razie potrzeby zasilanie Stacji Uzdatniania Wody z dwóch agregatów prądotwórczych przy braku dostawy energii elektrycznej od dystrybutora. Wszystkie materiały użyte do konserwacji urządzeń zapewnia Wykonawca we własnym zakresie..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5.

- W ogłoszeniu jest: Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających - brak.

- W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających -Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa        w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 20% zamówienia podstawowego..